### Sommaire

## 1-/ Objectifs et modalités

## 2-/ Sujets proposés

## 3-/ Responsables pédagogiques et techniques

## 4-/ Déroulement du projet

4.1-/ Cycle de conférences

4.2-/ Les équipes de projet

## 5-/ Ressources du département

## 6-/ Les rotors d’éoliennes

## 7-/ Les génératrices

## 8-/ Les Résultats

## 9-/ Le classement général

# Projets de fin d’études

## 1-/ Objectifs et modalités

Les Projets de Fin d’Etudes finalisent le diplôme universitaire de technologie des étudiants de 2ème année de Génie Industriel et Maintenance. Ces projets autour des « Energies Renouvelables » sont réalisés par groupe de deux ou trois étudiants dans les locaux de l’Institut Universitaire et Technologie de Perpignan (France).

L’objectif de ces projets de fin d’étude est de mettre les étudiants en situation sur une problématique dont le cahier des charges est posé par des entreprises, laboratoires, administrations ou associations.

Ces projets sont l’occasion d’une collaboration étroite entre une entreprise ou autre, l’IUT et éventuellement des laboratoires de recherche associés.

Chaque projet est suivi sur le plan scientifique et technique par un ou des enseignants. Il donne lieu à la rédaction d'un rapport technique justifiant le travail réalisé et à une soutenance orale devant un jury.

## 2-/ Sujets proposés

L’année précédente, en 2009, nous avions remporté les 1er et 3ème prix du concours général de la 2ème édition du concours national GIM’EOLE  (http://www.gimeole.org/) en développant respectivement 350W et 250W avec des éoliennes de type “Américaine” et “Turbine”.

Cette année, nous participons à nouveau et un groupe de 6 étudiants s’est vu confier l’étude, la conception et la mise au point de deux nouvelles éoliennes, en tenant compte des critères du concours, à savoir :

- Critères techniques : puissances instantanée et moyenne, rapport poids/puissance, vitesses d’accrochage et de décrochage, niveaux vibratoires,

- Critère de développement durable : taux de recyclabilité des matériaux utilisés et coût équivalent Carbone.

- Critère d’esthétisme et une présentation multimédia du projet seront également pris en compte.

## 3-/ Responsables pédagogiques et techniques

Enseignants du département GIM :

Martine GRISENTI, Maître  de conférences 60ème section : Chef du département

Jacky BRESSON, Professeur des Universités 60ème – 63ème sections

Jean-Louis GARCIA, Technicien

## 4-/ Déroulement du projet

Ce projet, étalé sur l’année universitaire 2009–2010 (voir calendrier ci-dessous), comporte deux volets :

- une approche théorique sur 4 mois (septembre à décembre) par une présentation de 4 conférences sur l'Eolien

- suivie de la conception, la réalisation et la mise au point par des étudiants de 2 éoliennes urbaines.

4.1-/ Cycle de conférences

Chaque équipe s’est vue confier, après tirage au sort, de la préparation d’une conférence sur le thème de « l’énergie éolienne ». Le but recherché est d’apporter une information concise sur la théorie, la conception et les calculs pratiques d’installations d’éoliennes afin d’aider les étudiants de 2ème année GIM dans la réalisation de leur projet tutoré : « Les éoliennes urbaines ».

La présentation, 3 semaines plus tard, devant l’ensemble de la promotion est évaluée par un jury composé d’enseignants et d’enseignants-chercheurs du département GIM, d’éventuelles personnalités extérieures et des étudiants de 2ème année prévus pour la conférence suivante.

Un QCM permet d’évaluer l’impact de chaque présentation.

Intitulés des conférences :

| Intitulé Conférence | Conférenciers |
| --- | --- |
| CF1 Le vent : mesures – variations et influences – études statistiques Théories générales des hélices d’aéromoteurs : notions d’aérodynamiques - théorie de l’aile portante | REY SAMPERIZ |
| CF2 Description et performances des éoliennes a axe horizontal. Calcul des pales | DO DIANKA MORICE |
| CF3 Description et performances des éoliennes a axe vertical éolienne lente de type Savonius éolienne rapide de type Darrieus | SANS SANSOT SCHUBERT |
| CF4 Production d’électricité : constitution et détermination des principaux organes injection sur le réseau de distribution électrique dimensionnement d’une installation éolienne isolée | KAYA MARTINEZ RINGOT |

4.2-/ Les équipes autour du projet « les éoliennes urbaines »

|  | étudiants |
| --- | --- |
| Banc d’essais de profils de pales | BAIBOU - CORVIS - HAID |
| Eoliennes turbine (AV) - concours GimEole 2010 | SANS - SANSOT - SCHUBERT |
| Eolienne Américaine (AH) ) - concours GimEole 2010 | KAYA – MARTINEZ - RINGOT |
| Réalisation d ’une génératrice PGM | VIE - BORGOGNO - DARDE |

## 5-/ Ressources du département

| Pour mener à bien ce projet d’ingénierie, le département GIM de Perpignan est équipé depuis 2007 d’une soufflerie aéraulique. Il s'agit d'un gros ventilateur centrifuge entraîné par un moteur électrique de 10 kW. Ce matériel, équipé d’un variateur de vitesse, peut générer des vents à plus de 60km/h dont les caractéristiques reproduisent un profil «rural» et un profil «urbain» grâce à une programme de contrôle (ordinateur avec supervision). |  |
| --- | --- |

| Un couple-mètre rotatif (0 à 50Nm) indique le couple entre le rotor et la génératrice. Avec la mesure de la vitesse de rotation du rotor de l'éolienne, nous avons accès à la puissance mécanique et donc au coefficient de puissance Cp de l’éolienne. |  |
| --- | --- |

|  | Un anémomètre à coupelles (0 à 67m/s) et un capteur de vitesse/débit à fil chaud (0-20m/s), placés à l’avant de l’éolienne, complète cette chaîne de mesures et informe l’expérimentateur sur la vitesse du vent. |
| --- | --- |

| Toutes les informations issues des capteurs (couple, vitesse rotation, vitesse du vent, tension et courant électrique) sont synthétisées, via une liaison WiFi sur l'écran d’un ordinateur portable par une application LABVIEW développée au département GIM. |  |
| --- | --- |

## 6-/ Les rotors d’éoliennes

| Perpignan_1 Eolienne de type “Venturi” à pales vrillées | Perpignan_2 Eolienne de type Savonius à rotor vrillé |
| --- | --- |

## 7-/ Les génératrices

|  | Génératrice pour éolienne à axe horizontal Il s’agit de la génératrice à aimants permanents triphasé de l’éolienne de marque WHISPER 900. Pour les besoins du concours, après redressement double alternances par 3 ponts de diodes le signal est directement acheminé vers les pompes 24V continu. |
| --- | --- |
| Génératrice pour éolienne à axe vertical Cette génératrice à aimants permanents de type discoïde à flux radial est à l'origine un moteur de vélo électrique de 250W de puissance (Crystalyte 409). |  |

## 8-/ Les résultats du concours national GimEole 2010 de Cherbourg

| Perpignan_1 Eolienne de type “Venturi” à pales vrillées | 1ère place du critère “Esthétisme” 7ème du concours général |
| --- | --- |
| Perpignan_2 Eolienne de type Savonius à rotor vrillé | 2ème place du critère “Esthétisme” 14ème du concours général |

9-/ Le classement général :Tous les résultats sur le site GimEole  (http://www.gimeole.org/)

_________________________________________________________________________________

I.U.T - G.I.M. - Chemin de la Passio Vella - B.P. 79905 - 66962 PERPIGNAN Cédex 9 - France

Tél. : 33 (0)4 68 66 24 35 - Fax : 33 (0)4 68 66 24 37

E.mail : bresson@univ-perp.fr - Internet : http://gim.iut.univ-perp.fr

# Text boxes

Projets de fin d’études